CLEANLAV OС

Описание

Жидкое средство для мытья посуды в промышленных посудомоечных машинах. Не содержит активного хлора.Cleanlav OС подходит для использования в условиях средней и высокой степени жесткости воды (до 20 ° DH). Высокоактивные компоненты препятствуют образованию известковых отложений и защищают посуду и посудомоечную машину от коррозии. Оптимальные результаты достигаются в сочетании с PRAMOL. Отрицательное взаимодействие двух средств в используемых концентрациях исключается. Для достижения лучшего эффекта также рекомендуется периодически использовать CleanLav TP.

Областьприменения

Для промышленных посудомоечных машин на кухнях столовых, ресторанов, гостиниц (особенно для районов, где запах хлора является нежелательным).

Дозировка

В зависимости от степени загрязненности посуды и жесткости воды:

0,1 - 0,4% (1 - 4 г / л).

Совет

С осторожностью применяйте для обработки изделий из алюминия и столового серебра.

Обратите внимание на инструкцию по технике безопасности в листе ЕС.

Производитель не несет ответственности за повреждения в случае неправильногоиспользования продукта.

Технические характеристики

Стойкость при хранении:	2 года.

Хранение:	никаких особых требований.

рН уровень:	концентрат: 14,0;

1% раствор: 11,0.

Состав:	умягчители воды (фосфаты), щелочные моющие средства, бактерицидные пятновыводители.