# PORODUR

Описание

Продукт с противоскользящими свойствами. Обеспечивает длительную защиту от грязи за счет образования акриловой пленки. Подходит для покрытий пола спортивных залов. Соответствует требованиям DIN 18 032 пункта 7.5: "Скольжение".

Область применения

Для пористых покрытий пола: ПВХ, линолеум, искусственный камень, цемент, железобетон, синтетическая смола, мрамор.

Дозировка

Применяется в неразбавленном виде.

Инструкция по применению

Налейте в неразбавленном виде на предварительно обезжиренную, промытуюи хорошо высушенную поверхность пола и равномерно распределите полировальным аппаратом. Дайте грунтовке высохнуть. Нанесите второй слой примерно через один час.

Норма расхода

15 - 30г / м ².

Совет

Промойте полировальный аппарат водой сразу после использования.

Не применяйте средство на покрытиях из паркета, пробки или ксилолита.

Перед применением средства проверьте устойчивость обрабатываемых поверхностей на незаметном участке.

Производитель не несет ответственности за повреждения в случае неправильного использования продукта.

Технические характеристики

Стойкость при хранении:		2 года.

Хранение:				не ниже 0 °С.

рН уровень:				концентрат: 8.4.

Состав:	ПАВы, пластификаторы, воск, ароматические добавки, консерванты.

Биоразлагаемость ПАВов:	более 90%.