STONE-COLOR

Описание

Средство для предотвращения загрязнений каменных покрытий. Придает покрытиям гидрофобные свойства, усиливает естественный цвет. Облегчает повседневную уборку.

Область применения

Для полов из сланца, мрамора, гранита, натурального/искусственного камня.

Дозировка

Применяется в концентрированном виде.

Инструкция по применению

Нанесите в концентрированном виде на предварительно обезжиренную, промытую и хорошо высушенную поверхность пола и равномерно распределите полировочной машиной, мягкой кистью или валиком. В случае необходимости, в зависимости от впитывающей способности поверхности пола, нанесите второй слой. Не применяйте средство при температуре ниже 5 °C или выше 25 °C. Защите обрабатываемую поверхность от прямых солнечных лучей.

Расход продукта

1 л средства на20 - 25 м2.

Совет

Продукт легко воспламеняется! При проведении работ не курить.

Перед применением средства проверьте устойчивость обрабатываемых поверхностей на незаметном участке.

Производитель не несет ответственности за повреждения в случае неправильного использования продукта.

Технические характеристики

Стойкость при хранении:		2 года.

Хранение:				горюч!

Состав:	органические растворители.