Strip-forte

Описание

Высокоэффективное щелочное концентрированное средство, для удаления полироли, эмульсионных покрытий. Также удаляет другие типы загрязнений.

Щелочной продукт. Биоразлагаемый.

Область применения

подходит для поверхностей из пластика, PVC, кафеля, кирпича, натурального и искусственного камня, резины, ксилолита.

Разбавление

Разбавлять в соотношении 0,5-2 л / 10л. теплой воды (5-20%). При толстом слое полироли, эмульсии, разбавлять в соотношении 2-5 дл / 10 л воды.

Инструкция по применению

Нанести средство на поверхность, подождать примерно 15 мин., воздействовать щеткой или пэдом средней жесткости. Очистить при помощи водогрязепылесоса или мопа.

Расход продукта

10л раствора/ 30-50м2

Совет

При попадании средства на лакированную, окрашенную поверхность, немедленно промыть большим количеством воды. Не применять для очистки асфальта и линолеума. Производитель отклоняет все претензии при неправильном использовании продукта.

Технические характеристики

Стойкость при хранении		2 года

pH уровень 			концентрат: 11.8 / 10% раствор: 11

состав 			поверхностно-активные вещества, амины, щелочные соли, отдушка, вода