WOOD-REFRESHER

Описание

Масляная пропитка для деревянных напольных покрытий: дуб, бамбук и т.д. Снижает абсорбирующую способность покрытия.

Дозировка

Применяется в концентрированном виде.

Инструкция по применению

Нанесите средство из расчета примерно 1 литр на каждые 10 м2 поверхности пола и обработайте с помощью зеленого пэда. Используйте дополнительное количество средства на участках с хорошей абсорбирующей способностью деревянной поверхности. Примерно через 15 минут удалите излишки средства с обрабатываемой поверхности при помощи сквиджа. Высушите и отполируйте поверхность белым полировочным пэдом. На обработанной поверхности не производите какие-либо работы в течение 24 часов. Окончательное затвердевание пропитки длится одну неделю.

Совет

Перед применением хорошо взболтайте.

Для устранения риска самовоспламенения пропитанных средством отходов производства, необходимо эти материалы пропитать водой и перенести в герметичный контейнер для последующей утилизации.

Производитель не несет ответственности за повреждения в случае неправильного использования продукта.

Технические характеристики

Стойкость при хранении:		2 года.

Хранение:				при комнатной температуре в оригинальной упаковке.

Состав:	воск, масла, органические растворители, вода.